MonteLada Doo Nikšić , tel. 040 213 274 , 040 214 028

Lada 4x4 Luxe sa klimom 5 vrata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Motor, transmisija | 1.7 l 8v (61kW), 5MT |
| --- | --- |
| Karoserija |
| Tip karoserije | Putničko terensko |
| Pogon | 4x4 / na sve točkove |
| Položaj motora | Poprečno postavljen |
| Broj vrata | 5 |
| Broj mjesta za sjedenje | 5 |
| Dužina / širina / visina, mm | 4240 / 1680 / 1640 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2700 |
| Trag prednjih / zadnjih točkova, mm | 1440 / 1420 |
| Klirens (rastojanje od tla u najnižoj tački), mm | 210 |
| Zapremina prtljažnika, l | 420 / 780 |
| Motor |
| Tip motora | 21214 |
| Pogonsko gorivo | Benzin |
| Broj i raspored cilindara | 4, redni |
| Zapremina motora, ccm | 1690 |
| Maksimalna snaga motora, kW (KS) / ob. min | 61 (83) / 5000 |
| Maksimalni obrtni moment, Nm / ob. min | 129 / 400 |
| Dinamičke karakteristike |
| Maksimlna brzina, km / h | 137 |
| Ubrzanje od 0-100 km / h | 19,0 |
| Potrošnja goriva |
| Prosječna potrošnja goriva, l / 100 km | 9,5 |
| Masa vozila |
| Masa vozila, kg | 1425 |
| Najveća dopuštena masa, kg | 1850 |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 65 |
| Kočnice |
| Prednje | Diskovi |
| Zadnje | Doboši, samopodesivi zazor |
| Upravljački mehanizam | Hidraulični servo volan |
| Spojnica | Monodisk suva |
| Blokada diferencijala / reduktor | Centralana sa pokazivačem / dvostepeni na svim brzinama |
| Točkovi |
| Dimenzije pneumatika | 175/80 R16; 185/75 R16; |

| OPREMA AUTOMOBILA LADA 4x4 5 vrata |
| --- |
| Opcija | Luxe – Klima |
| Paket | 2131 |
| Motor |  |
| 1.7 l 8v (61kW), 5MT |  |
| SIGURNOST |
| ABS + BAS - sistem pomoći pri kočenju | • |
| EBD – Elektronska raspodjela kočione sile | • |
| ISOFIX priključak za dječije sjedište | • |
| ENTERIJER |
| Novi dizajn instrument table | • |
| Utičnica 12 V | • |
| Utičnica 12 V u prtljažniku | • |
| Centralno osvjetljenje unutrašnjeg prostora | • |
| KOMFORT |
| Hidraulični servo volan | • |
| Elektro podizači stakala prednjh vrata | • |
| Elektro podesivi i grijani spoljni retrovizori | • |
| Klima uređaj | • |
| Tonirana stakla | • |
| Grijanje prednjih sjedišta | • |
| Priprema za radio | • |
| Zadnja svjetla za maglu | • |
| Dodatno stop svjetlo | • |
| Digitalni instrument sat sa pokazivačem temperature rashladne tečnosti, broja obrtaja, brzine kretanja, količine goriva, putnim kompjuterom koji pokazuje vrijeme, vanjsku tempreturu i napon punjenja akumulatorske baterije | • |
| Metalik boja | • |
| EKSTERIJER |
| Ukrasne lajisne na vratima | • |
| Aluminijumske feluge 16″ | • |
| Rezervni točak - čelični | • |

Cijena sa PDV-om :   13.500,oo €

# Text boxes

-Garancija na automobil iznosi 24 mjeseca bez ograničenja prijeđene kilometraže.

-Automobil se može isporučiti sa ugrađenom sekvent plinskom instalacijom, pri čemu kupac zadržava pravo na garanciju.

-Prodaja na lizing ili kredit, sa mogućnošću kreditiranja bez žiranata ili učešća.